## Slide 1
|-func 实验任务所用的功能验证测试程序。
|--inst.ram.coe 斐波那契数程序的二进制代码。
|-mycpu_verify/ 读者实现的CPU的验证环境。
|--rtl/ SoC_lite设计代码目录。
|--thinpad_top.v SoC_lite的顶层文件。
|--myCPU/* 自己实现的CPU的RTL代码。
|--testbench/ 功能仿真验证平台。
|--mycpu_tb.sv 功能仿真顶层，该模块会模拟斐波那契数程序。
|--run_vivado/ Vivado工程的运行目录。
|--soc_lite.xdc Vivado工程设计的约束文件。
|--mycpu_prj1/ 创建的第一个Vivado工程，名字为mycpu_prj1。
|--*.xpr Vivado创建的工程文件，可直接打开。
CPU 设计开发环境（CPU_CDE1）的组织结构介绍

## Slide 2
本实践任务提供了 CPU 设计实验开发环境（CPU_CDE1），包含了 Vivado 工程文件、全部的 RTL 文件和生成好的 IP，读者需要调试的 CPU 设计源码位于mycpu_verify/rtl/myCPU 中。
将 CPU_CDE1.zip 解压到路径上无中文字符的目录里，实验环境为 CPU_CDE1。
补全LoongArch单周期CPU的RTL代码，代码放在CPU_CDE1/mycpu_verify/rtl/mycpu目录里（mycpu_top.v文件中须补充5处设计）。
打开myCPU工程（CPU_CDE1/mycpu_verify/run_vivado/mycpu_prj1/mycpu.xpr）。
4. 对myCPU工程中的inst_ram重新定制，此时选择对应func的coe文件（CPU_CDE1/func /inst_ram.coe）。
5.运行myCPU工程的仿真（进入仿真界面后，直接点击 run all），开始调试。打开CPU_CDE1/mycpu_verify/testbench目录下mycpu_tb.sv文件，通过修改dip_sw值观察相应leds的值（每次修改dip_sw值都要重新仿真）。（因为本实验的测试程序为斐波那契数程序，斐波那契数列是：0，1，1，2，3，5，……从第三项开始，每一项都等于前两项之和。规定数列第三项为f(1),即f(1)=1，f(2)=2,f(3)=3,f(4)=5, …… 。修改拨码开关dip_sw值相当于修改n，对应的f(n)为leds值。
6. myCPU仿真通过后，综合实现后生成bit流文件，进行上板验证。
实验步骤